1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света,  предназначены для общего освещения общественных и административных зданий и сооружений.

Возможно использование светильников для общего освещения производственных помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

1.2 Светильники монтируются на стальных тросах к потолку или устанавливаются непосредственно на потолок или опорную поверхность. Крепление входит в комплект поставки.

1.3 В светильниках в качестве источников света используются светодиоды теплого белого, нейтрально-белого и холодного белого света.

1.4 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 оС до плюс 1 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент пульсаций светового потока Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | <5% П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 | Д |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP40 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | I |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Класс энергоэффективности Срок службы светильников, лет, не менее | А+ 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 50000 |
| Снижение светового потока в течение срока эксплуатации по ГОСТ Р 56230 |

2.2 Типы светильников, световой поток, суммарная номинальная мощность светодиодов, габаритные размеры приведены в таблице.

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм холодное/нейтральное/теплое свечение | Тип рассеивателя | Габариты светильника, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THM9-01* | 9 | 500/470/420 | опаловый | 608x24x45 |
| THM9-25* | 9 | 800/780/700 | опаловый | 914x24x45 |
| THM18-03* | 18 | 1050/950/900 | опаловый | 618x83x45 |
| THM18-05 | 18 | 960/900/816 | опаловый | 696x132x42 |
| THM18-07 | 18 | 960/900/816 | опаловый | 696х68х40 |
| THM18-09 | 18 | 960/900/816 | опаловый | 1216х44х54 |
| THM23-02* | 23 | 1400/1350/1200 | опаловый | 1508x24x45 |
| THM24-16* | 24 | 2450/2280/2050 | текстурированный | 1000x136x74 |
|  |  | 2450/2280/2050 | опаловый |  |
| THM28-08 | 28 | 1500/1400/1270 1400 (комбинированное свечение) | призматический | 996х68х40 |
| THM28-10 | 28 | 1500/1400/1200 | опаловый | 630x171x29 |
| THM36-15 | 30 | 3300/3100/3000 | текстурированный | 1500x136x74 |
|  |  | 2850/2700/2580 | опаловый |  |
| THM36-17* | 30 | 3300/3100/2800 | текстурированный | 1500x136x74 |
|  |  | 2850/2700/2580 | опаловый |  |
| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм холодное/нейтральное/теплое свечение | Тип рассеивателя | Габариты светильника, мм |
| THM36-19* | 36 | 3800/3600/3200 | опаловый | 1500x105x100 |
| THM38-19* | 38 | 4800/4700/4500 | опаловый | 1500x105x100 |
| THM46-04* | 46 | 2680/2550/2300 | призматический | 1518x83x45 |
| THM48-13 | 48 | 4700/4500/4000 | текстурированный | 1000х136х74 |
|  |  | 5150/4900/4400 | опаловый |  |
| THM58-11 | 58 | 3300/3100/2800 3700 (комбинированное свечение) | опаловый | 1230x171x29 |
| THM45-19* | 45 | 5350/5100/4850 | опаловый | 1500x105x100 |
| THM64-24* | 64 | 7640/7300/6500 | опаловый | 1500x105x100 |
| THM72-14 | 58 | 5300/5000/4500 | текстурированный | 1500x136x74 |
|  |  | 5800/5500/4900 | опаловый |  |
| THM72-18* | 72 | 8000/7600/6800 | опаловый | 1500x105x100 |
| THM78-18* | 78 | 8400/8000/7600 | опаловый | 1500x105x100 |
| THM24-26 | 24 | 2850/2700/2570 | опаловый | 1000x105x100 |
| THM48-27 | 48 | 5650/5370/5100 | опаловый | 1000x105x100 |
| THM30-25 | 30 | 3000/2900/2750 | опаловый | 1500x75x77 |
| THM35-15 | 35 | 3600/3500/3300 | текстурированный | 1500x136x74 |
|  |  | 3500/3400/3200 | опаловый |  |
| THM70-15 | 70 | 7100/7000/6700 | текстурированный | 1500x136x74 |
|  |  | 6700/6500/6300 | опаловый |  |

* Возможность модульной установки в линию или под углом.  (Угловые соединители и соединители в линию поставляются отдельно.)

** Комбинированное освещение белыми/теплыми светодиодами.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

комплект крепления – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

Примечание:

-цвет светодиодов (теплый белый или холодный белый) в поставляемых светильниках в соответствии с договорными документами на поставку светильников;

-тип крепления уточняется при заказе.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-1.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

4.4 Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

Внимание! Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы зависит от выполнения условий настоящего паспорта.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Удалить защитную пленку с корпуса.

5.3 Установить светильник на потолок или на подвесах в соответствии с прилагаемой схемой крепления. На подвесных светильниках отрегулировать длину подвесного троса. Присоединить сетевые провода к соответствующим выводам, фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N».

5.4 Допускается установка светильника непосредственно на потолок или опорную поверхность.  Светильник готов к эксплуатации.  Включить питание.

5.5 Чистку от загрязнений производить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

(Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.02171)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок – 3 года с даты производства, указанной на корпусе светильника, но не менее 1 года с момента продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, строение 1Б,

помещение 1

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

Редакция от 19.09.18г.

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского,

строение 1Б, помещение 1

Тел./факс /4912/ 77 89 00

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии THM

ПАСПОРТ